Kombinirana naprava (elektroterapija + ultrazvok + laser) z vakumsko terapijo

- 2 kanala elektroterapija
- 1 kanal Ultrazvok
- 1 kanal Laser
- HITRI protokoli
- Navigacija po delih telesa
- Velik 7” barvni zaslon na dotik (barvni zaslon na dotik)
- baza podatkov bolnikov
- Frekvenca ultrazvoka 10–150 Hz
- Infrardeča laserska sonda – konvergentna 830 nm / 200 mW
- Dimenzija 380×190×260mm
- Teža največ 3 kg
- Standardni dodatki:
2× elektrodni priključni kabel, 4× gumijaste elektrode 5×7 cm, 4x gobice za elektrode, set pritrdilnih trakov 5cm2 UZ glava,

 VAKUMSKA ENOTA INTEGRIRANA V VOZIČEK S PREDALI
• Dva neodvisna izhoda
• Neprekinjeni in pulzni način delovanja
• Sedem stopenj intenzivnosti vakuuma
• Štirje pulzni načini in en neprekinjen način delovanja
Pulzna frekvenca: 5, 10, 15, 20 pulzov / minuto

Standardni dodatki
4× vmesniški kabel za elektroterapijo, 2× priključni kabel za elektrode, gobice,
2× priključni kabel za vakuumske elektrode, 4× vakuumske elektrode 60 mm, adapter

Vzdrževanje za obdobje 7 let za opremo, katerega dobava in montaža je predmet povpraševanja. Prvi pregled je ob dobavi opreme in je vštet v ceno opreme. Nadaljni si sledijo v letnih intervalih v vrednosti 1/7 revaloriziranega zneska vzdrževanja.

Skupna cena servisnih pregledov znaša pavšalno:_______________EUR z DDV.

Cena delovne ure v pogarancijski dobi________ EUR z DDV.
Kilometrina_________ EUR z DDV.

Potrošni material za obdobje 7 let